# Text boxes

### نتیجه گیری

با توجه به منابع محدود انرژی و تجدید ناپذیر بودن آن ، صرفه جویی در مصرف انرژی امری ملی و بین المللی می باشد و از طرفی هزینه تعویض یک دستگاه منبع انبساط پایین بوده و در عوض از صرفه جوی بالایی برخوردار می باشد و دوره بازگشت هزینه سرمایه گذاری انجام شده کوتاه می باشد ، لذا مراجع ذیربط با اطلاع رسانی و استفاده از اهرمهای قانونی می توانند در ذخیره سازی این مقدار انرژی اهتمام نموده و انرژی حاصله را در مصارف دیگر استفاده نمایند ، و یا به صادرات آن مبادرت ورزند .

منابع و مآخذ :

1 - مقدمه ای بر انتقال گرما : ترجمه فرانک پی اینکروپرا صفحات 33 و 505

2 – مبانی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن صفحات 166 و 167

3 – مقررات ملی ساختمان و مسکن مبحث نوزدهم

4 – مجموعه مقالات اولین همایش بهینه سازی مصرف سوخت اسفند 1380 صفحات 21 الی 125

5 – مجموعه مقالات دومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت جلد دوم صفحات 82 الی 85

کاهش مصرف برق یا بهینه سازی منابع انبساط باز در سیستم حرارت مرکزی

مهندس محمد سعيد مهرافزا

# شرکت مهر افروز قرین

## چکیده

بهینه سازی مصرف انرژی در منابع انبساط باز مورد استفاده در سیستم حرارت مرکزی ( شوفاژ ) می تواند یکی از راهکارهای کاهش مصرف انرژی در سطح کشور باشد . در اين مقاله با توجه به مبحث نوزده مقررات ملی ساختمان به بررسی و مقایسه امکان صرفه جویی انرژی بین منبع انبساط باز رایج و منبع انبساط عایق دار ، ابداع و طراحی شده توسط شرکت مهر افروز قرین پرداخته شده است . که می تواند بعنوان نسل جدید منابع انبساط مطرح گردد .

## مقدمه

در تمامی سیستمهای حرارت مرکزی ( شوفاژ ) با توجه به نوسانات حجم سیال موجود در سیکل گرمایش و برای جلوگیری از تخریب اجزای سیستم منابع انبساط با فشار اتمسفریک در سیستم طراحی و تعبیه می گردد که در زمان گرم شدن و افزایش حجم ، سیال منبسط شده در آن تخلیه می گردد و در صورت سرد شدن سیال موجود در سیکل گرمایش حالت جبرانی دارد .  با توجه به اینکه محل استقرار این منابع  بایستی 3 متر بالاتر از بالاترین پایانه حرارتی باشد لذا این منابع روی بام ساختمانها تعبیه می گردد و جنس منابع رایج از ورق گالوانیزه و یا آلومینیوم با ضریب انتقال حرارت بالا می باشد که در مناطق سرد سیر خاموش بودن سیستم حرارت مرکزی به هر علت در زمان طولانی باعث یخ زدگی و ترکیدگی منابع انبساط بدون عایق می شود و در زمان روشن بودن سیستم باعث اتلاف انرژی در سوخت و برق مصرفی می باشد با توجه به بررسی کارشناسان محترم سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برای کلیه واحدهای مسکونی مقدار آن برابر با 2 متر مکعب گاز یا معادل آن نفت گاز می باشد . افزایش مصرف سوخت با افزایش کارکرد اجزای سیستم ( پمپ و مشعل ) همراه خواهد بود .

محاسبه میزان کاهش مصرف برق با بهینه سازی منابع انبساط

این مقدار توسط آزمایش در سایت آماده سازی شده این شرکت به شرح ذیل بوده است :

نوع مشعل Kcal/h 000/20                             توان مصرفی حداقل      150    وات

پمپ سیرکولاتور 1 اينچ                                    توان مصرفی حداقل       100   وات

مقدار انرژی توليدی بر اساس هر متر مکعب گاز Kcal/h  9400 می باشد .

مراتب فوق بیانگر این است که در ازای کاهش 2 متر مکعب گاز ، حدود 65 دقیقه کاهش کارکرد سیستم حرارت مرکزی را بهمراه داشته و از اتلاف 265 وات برق در شبانه روز جلوگیری مینماید و با توجه به آمار سازمان برنامه و بودجه تعداد حدود 1500000 دستگاه از این منابع در منازل مسکونی ، دولتی ، مدارس ، هتلها و بیمارستان ها نصب و مورد استفاده قرار گرفته که این مقدار در سال برابر است با:             	 مگا وات ساعت در سال   145   تقریبا ً 000/500/087/145=000/500/1 x  365  x W/H265     .

در حال حاضر منابع رایج بدلیل مشکلات ذیل فاقد عایق می باشد :

1 – فقدان دانش فنی انتخاب نوع عایق و ضخامت صحیح آن

2 – عدم امکان عایق کاری تمام سطوح به ويژه درب آن به واسطه وجود بخار که بیشترین سهم اتلاف انرژی را دارا می باشد .

3 – عمر کوتاه عایق کاری انجام شده بعلت  مقاوم نبودن در مقابل عوامل فرسایش ( نور خورشید ، باران ، برف و یخ )

4 – صرف هزينه و زمان زیاد عایق کاری

5 – ایجاد مشکلات بهداشتی و زیست محیطی برای افرادی که با عایق سروکار دارند .

از طرفی با توجه به مراتب فوق با بهینه سازی کلیه منابع انبساط باز که بالغ بر 000/500/1 دستگاه در کل کشور می باشد به نتایج ذیل دست می یابیم :

1 – کاهش مصرف سوخت

2 – کاهش مصرف برق به میزان145 مگا وات ساعت در سال

3 – کاهش آلودگی هوا و مشکلات زیست محیطی

4 – کاهش هزینه خانوار

5 – جلوگیری از اتلاف مقادیر زیادی ارز و سرمایه ملی

www.mehrafrooz-gharin.com

www.magco.ir